Приложение 1к Приказу № 40- Ө

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Республиканского Государственного

учреждения «Государственная комиссия по

сортоиспытанию сельскохозяйственных культур»

____________ Т. Ажгалиев                                                                                                                                                          «03» августа  2018 г.

# МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

НА ОТЛИЧИМОСТЬ, ОДНОРОДНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ

ЭСПАРЦЕТ (Onobrychis Scop.)*

I. Общие рекомендации

Данная методика применима ко всем сортам Onobrychis Scop. Одновременно следует руководствоваться Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 2 июля 2015 года № 4-2/602. «Об утверждении Правил проведения сортоиспытания сельскохозяйственных растений».

II. Требуемый материал

1. На весь цикл испытания необходим исходный образец семян массой 2 кг.

2. Семена должны соответствовать требованиям ГОСТа: по посевным качествам и сортовой чистоте - не ниже категории элитные семена (ЭС).

3. Семена не должны быть обработаны ядохимикатами, если на то нет разрешения или требования Госкомиссии. Если семена были обработаны, то необходимо дать подробное описание обработки.

4. Заявитель, высылающий семена из другой страны, должен полностью соблюдать все таможенные правила.

III. Проведение испытаний

1. Полевые опыты проводят в одном месте, в условиях, обеспечивающих нормальное развитие культуры, в двух последовательных закладках в течение не менее двух лет каждая. Если в данном месте не могут быть определены какие-либо важные признаки сорта, то он может быть испытан в дополнительном месте. При необходимости испытание продолжают в третьей закладке.

2. Размер делянок должен быть таким, чтобы при отборе растений или их частей для измерений не наносилось ущерба наблюдениям, которые продолжают до конца вегетационного периода.

3. Каждое испытание должно включать 60 растений на делянке с отдельно стоящими растениями (А) и на рядковой делянке 10 метров (В), разделенной на 2 повторения. Плотность посева должна быть такой, чтобы получить приблизительно 200 растений на погонный метр.

4. Отдельные делянки для наблюдений и измерений могут быть использованы лишь в том случае, если они находятся в сходных климатических условиях.

5. Оцениваемый и похожий на него сорта высевают на смежных делянках. В опыте размещают и делянки эталонных сортов.

6. Для специальных целей могут быть назначены дополнительные испытания.

IV. Методы и наблюдения

1. Если не указано иное, все наблюдения проводят на 60 растениях или частях 60 растений. Нетипичные растения отмечают лентой, этикеткой и т.п.

2. Анализ результатов проводят в соответствии с правилами для перекрестно-опыляемых сортов. Однородность сорта определяется относительно фактической однородности общеизвестного сорта. Изменчивость сорта-кандидата не должна превышать изменчивости общеизвестного сорта в 1,6 раза.

3. Все наблюдения за начальным ростом проводят в год, следующий за годом посева.

4. Все наблюдения на растениях и листьях проводят через 2-4 недели после начала вегетационного периода у самого раннего сорта в зависимости от климатических условий.

5. Все наблюдения на листьях проводят на самом длинном стебле в среднем ярусе. Размеры дольки листа определяют в средней его части.

6. Началом цветения считается, когда зацветают три кисти на растении или когда 20% стеблей имеют не менее одного цветка.

V. Группирование сортов

Испытываемый сорт и похожие сорта реферативной коллекции должны быть разбиты на группы для облегчения оценки на отличимость. Для группировки используют такие признаки, которые, исходя из практического опыта, не варьируют или варьируют незначительно в пределах сорта, и их варьирование в пределах коллекции распределено равномерно.

Рекомендуется использовать следующие признаки:

1) растение: тип куста в начале цветения (признак 2);

2) время начала цветения (признак 7);

3) стебель: длина с соцветием (признак 8).

VI. Признаки и обозначения

Признаки, используемые для оценки отличимости, однородности и стабильности, и степени их выраженности приведены в таблице VII. Отметка (*) указывает на то, что данный признак следует отмечать каждый вегетационный период для оценки всех сортов и всегда включать в описание сорта за исключением случаев, когда степень выраженности предыдущего признака указывает на его отсутствие, или когда условия окружающей среды делают это невозможным. Отметка (+) означает, что описание признака сопровождают в методике дополнительными объяснениями и (или) иллюстрациями.

Значениям выраженности признака присвоены индексы (1 - 9) для электронной обработки результатов.

VII. Таблица признаков

|  | Признак | Индекс | Степень выраженности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Растение: высота весной | 3 | низкое |
|  |  | 5 | средней высоты |
|  |  | 7 | высокое |
| 2. (*) (+) | Растение: тип куста в начале цветения | 1 | прямостоячий |
|  |  | 2 | полупрямостоячий |
|  |  | 3 | промежуточный |
|  |  | 4 | полустелющийся |
| 3. (*) | Лист: окраска | 1 | зеленая |
|  |  | 2 | сизая |
| 4. | Лист: интенсивность зеленой окраски | 3 | светло-зеленая |
|  |  | 5 | зеленая |
|  |  | 7 | темно-зеленая |
| 5. | Лист: длина центральной дольки | 3 | короткая |
|  |  | 4 | от короткой до средней |
|  |  | 5 | средней длины |
|  |  | 6 | от средней до длинной |
|  |  | 7 | длинная |
| 6. | Лист: ширина центральной дольки | 4 | от узкой до средней |
|  |  | 5 | средней ширины |
|  |  | 6 | от средней до широкой |
| 7. (*) | Время начала цветения | 4 | от раннего до среднего |
|  |  | 5 | среднее |
|  |  | 6 | от среднего до позднего |
| 8. (*) | Стебель: длина с соцветием | 1 | очень короткий |
|  |  | 3 | короткий |
|  |  | 5 | средней длины |
|  |  | 7 | длинный |
| 9. (*) (+) | Стебель: выполненность | 1 | полый |
|  |  | 2 | выполненный на 1/3 |
|  |  | 3 | выполненный на 2/3 |
|  |  | 4 | выполненный (без полости) |
| 10. (*) (+) | Кисть: форма | 1 | яйцевидная |
|  |  | 2 | цилиндрическая |
|  |  | 3 | удлиненно-цилиндрическая |
|  |  | 4 | веретеновидная |
| 11. (+) | Кисть: плотность | 3 | рыхлая |
|  |  | 5 | средней плотности |
|  |  | 7 | плотная |
| 12. (*) | Цветок: длина флага по отношению к лодочке | 1 | короче |
|  |  | 2 | равен |
|  |  | 3 | длиннее |
| 13. | Боб: размер | 3 | мелкий |
|  |  | 5 | среднего размера |
|  |  | 7 | крупный |
| 14. (*) | Масса 1000 шт. семян | 3 | низкая |
|  |  | 5 | средняя |
|  |  | 7 | высокая |

VIII. Объяснения и методы проведения учетов

К 2. Растение: тип куста в начале цветения

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прямостоячий |  | полупрямостоячий |  | промежуточный |  | полустелющийся |

К 9. Стебель: выполненность

Оценивают самый длинный стебель в средней части растения в начале цветения.

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| полый | выполненный на 1/3 |  | выполненный на 2/3 |  | выполненный (без полости) |

К 10. Кисть: форма (начало цветения)

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| яйцевидная |  | цилиндрическая | удлиненно-цилиндрическая | веретеновидная |

К 11. Кисть: плотность

Плотность кисти определяют при созревании семян делением числа бобиков на длину стержня.

# Footnotes

* Использована методика ФРГ по проведению испытаний на ООС эспарцета. Оригинал на немецком и английском языках от 01.10.97.